### Anexa

#### Termeni și Condiții de Livrare

Proiectul ” Fortificarea controlului TB in Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB şi Malariei (GFATM)

Furnizor: [se completează  de către Furnizor]

Data: [se completează  de către Furnizor]

    - Prețuri și termene de livrare [se completează  de către Furnizor]

| Nr. (1) | Denumire produs (2) | Cant. (3) | Preț unitar (4) | Valoare Totală (5=3*4) | Timp livrare (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Server | 2 |  |  |  |
|  | Unitate de stocare a datelor | 1 |  |  |  |
|  | UPS pentru server | 2 |  |  |  |
|  | Server Cabinet | 1 |  |  |  |
|  | Switch de rețea | 1 |  |  |  |

    - Preț fix:  Prețul indicat mai sus este ferm și fix și nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

Centrul PAS își rezervă dreptul de a mări sau micșora cu până la 15% cantitatea de produse specificate inițial fără nici o modificare a prețurilor unitare și a altor termeni sau condiții.

    - Program de livrare: Livrarea trebuie efectuată în cel mult 45 zile calendaristice de la semnarea contractului, la destinația: Chișinău str. V. Alecsandri 99/1.

    - Recepția produselor se va face la destinația finală indicată, prin semnarea actului de predare-primire de către reprezentantul autorizat al Centrului PAS. Dacă produsul nu corespunde specificațiilor, Centrul PAS are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

    - De a înlocui produsele furnizate, sau

    - De a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor tehnice solicitate.

Furnizorul va transmite către Centrul PAS documentele care însoțesc produsele:

- factura;

- act de predare-primire.

    - Plățile: Plata va fi efectuată după cum urmează:

100% din valoarea contractului va fi achitat după livrare și semnarea actului de recepție de către reprezentantul autorizat al Centrului PAS.

- Ambalare:  Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă fată la manipularea în timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

- Defecte: Toate defectele vor fi corectate de către furnizor, fără nici un cost pentru Centrul PAS în termen de 10 zile de la data anunțului de la Centrul PAS.

- Neexecutare: Centrul PAS poate anula Nota de Comandă dacă Furnizorul nu livrează produsul în conformitate cu termenii și condițiile de mai sus, după o notificare prealabilă de 10 zile primită de la Cumpărător, fără a avea vreo obligație față de Furnizor.

    - Specificații Tehnice:

- Descrierea Generală

Toate bunurile trebuie să fie noi, nefolosite, din cele mai recente și actuale modele, care să includă toate îmbunătățirile recente ale designului și materialelor, dacă nu se prevede altfel în aceste specificații.

- Cerințe tehnice

| Denumirea Produsului | Cerințe tehnice solicitate | Cerințe tehnice propuse de Furnizor |
| --- | --- | --- |
| Server (Brand-Name International) – 2 buc |
| Server (Brand-Name International) | Tip | Rack -Montabil 2U | [a se completa de către Furnizor] |
|  | Procesor | Minim punctaj per procesor conform PassMark 15100 |  |
|  | RAM suportat | ≥ 1 TB. Min. 24 DIMM slots DDR4 SDRAM, RDIMM. |  |
|  | RAM instalat | ≥ 64GB DDR4 ECC |  |
|  | Tipuri de Hard Disc Suportate | Min. Hot-Swap SATA, SAS, SSD |  |
|  | locuri interne de disc | min. 16x hot-swap 2.5” disk drives |  |
|  | Hard Discuri instalate | Min (2x) 300GB 10K rpm 12Gbps SAS 2.5” hot-swap Min (6x) 600GB 10K rpm 12Gbps SAS 2.5" hot-swap |  |
|  | Controler RAID | RAID controller, min. 2GB Flash, trebuie sa suporte: RAID-0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. |  |
|  | Sloturi de extensie | Min. (6x) PCIe 3.0 sloturi |  |
|  | Adaptor conexiune la unitate de stocare | Min. (2x) Single-port FC HBA. PCIe x8 host interface. 8Gbps FC data transfer. SFP+ LC- conectori incluse. |  |
|  | Cabluri de conexiune a unității de stocare | Min. (2x) min 3m tip LC-LC optice |  |
|  | Porturi Rețea | Min (4x) 1Gb Ethernet porturi. tip RJ-45 conectori. |  |
|  | Modulul integrat de Management/Control | Licența de management inclusa pentru: Procesor de service dedicat. Conexiune Ethernet dedicată. Control Web complet de la distanță al serverului. Prezența de la distanță. Captarea ecranului de defect al sistemului de operare. Remontarea la distanță a unității CD / DVD, a unității flash USB, a imaginii discului pe server. Modul de gestionare integrată: Prezența Remote, inclusiv controlul de la distanță a serverului prin intermediul unui client Java sau ActiveX Suportă până la patru utilizatori la distanță de la distanță Înregistrarea și afișarea ecranului de eroare a sistemului prin interfața web funcția de înregistrare video și redare |  |
|  | Modul de securitate (TPM) | Trusted Platform Modules |  |
|  | Sursa de alimentare | Min. (2x) redundant hot-swap surse de alimentare cu puterea de. Max 550W. Cabluri incluse – tip conexiunii la rack PDU. |  |
|  | Ventilatoare | hot-swap ventilatoare de răcire redundante |  |
|  | Sisteme de operare | Microsoft Windows Server (Engleza/ română / rusă) (altă sistemă de operare nu este suportată de SIME TB) Licențe Microsoft SQL Server 2012 Core sau mai recent. Licența (ele) trebuie să acopere numărul de procesoare și nuclee ale serverului |  |
|  | Sisteme de operare suportate | Sistem de operare licențiat pre-instalat de la producător pentru server (Engleza/ română / rusă) cu următoarele funcționalități: Până la două instanțe virtuală, Active Directory Domain Services, Serviciile Active Directory Federation, Serviciile de administrare a drepturilor AD, Serverul de aplicații, DHCP Server, Serverul DNS, Hyper-V, Politica de rețea și servicii de acces, Servicii de tipărire și documentare, Acces de la distanță. |  |
|  | Termen de garanție | Garanție de la producător min 3 ani. Produsul oferit trebuie să dispună de centru de service autorizat de la producător pentru modelul propus pe teritoriu Republicii Moldova. |  |

| Unitate de Stocare (Brand-Name International) –1 buc |
| --- |
| Unitate de Stocare (Brand-Name International) | Tipul | Rack -Montabil 2U, maxim 33 inches adâncime |  |
|  | Controlere | Controler dublu hot-swap |  |
|  | Cache | Minim 8GB cache (4GB per controller). |  |
|  | Tipuri de Hard Discuri minim suportate | SAS 10K rpm – 1.8TB, 1.2TB, 900GB, 600GB; |  |
|  |  | SAS 15K rpm – 600GB, 300GB; |  |
|  |  | NL SAS 7.2K rpm – 2TB; |  |
|  |  | Flash drives: 3.2TB, 1.6TB, 800GB, 400GB, 200GB; |  |
|  | Minim locurile de unitate | Minim 24x SFF 2.5” drive bays for hot-swap drives |  |
|  | Hard discuri instalate | Minim 8x 600GB 10K SAS 2.5” hot-swap drives Minim 16x 2TB 7.2K 12 Gb SAS 2.5” hot-swap drives |  |
|  | Interfete | 8x 8 Gb FC SFP ports (SW) (4 ports per controller). With 8x transceivers included. |  |
|  | Cabluri incluse | 4x 3m LC-LC Cabluri Optice |  |
|  | Performanțele furnizate | Pana la 45,000 disk citire IOPS |  |
|  |  | Pana la 12,000 disk scriere IOPS |  |
|  | Numărul de volume logice | Min. 128 |  |
|  | Numărul de volume stocare | Min. 128 volume |  |
|  | Dimensiunea volumului logic | Min. 64 TB |  |
|  | Setari RAID | Trebuie sa suporte RAID - 0, 1, 10, 5, 6 |  |
|  | Management | Interfață grafică securizată (HTTPS). E-mail și notificări SNMP. Interfața liniei de comandă SSH. Specificația privind inițiativa privind managementul stocurilor (SMI-S). |  |
|  | Caracteristici software incluse | Thin provisioning și virtualizarea stocării interne. Funcționalitatea pentru migrarea nedistructivă a volumelor de date către sistemul de stocare. |  |
|  | Răcire | Module ventilator de răcire redundante |  |
|  | Surse de alimentare | Minim (2x) surse de alimentare redundante hot-swap. Cabluri cu conector la rack PDU. |  |
|  | Termen De garanție | Garanție de la producător min 3 ani. Produsul oferit trebuie să dispună de centru de service autorizat de la producător pentru modelul propus pe teritoriu Republicii Moldova. |  |
| UPS (Brand-Name International) – 2 buc |
| UPS (Brand-Name International) | Tip | Maxim 3U Rack |  |
|  | Topologie | Online, dublă conversie, undă sinusoidală de ieșire |  |
|  | Randament VA / Watts | minim 6000 VA/5400 W |  |
|  | Efficient (puterea utilită) | Modul online: Până la 94% Mod de eficiență ridicată: Până la 92% |  |
|  | Tensiune de intrare | 200 - 240 V AC |  |
|  | Ieșire | 200-240 V AC: 6000 VA/5400 W |  |
|  | Interval de frecvență | 50 Hz / 60 Hz |  |
|  | Timp de transfer | Modul online: 0 ms (fără pauză) |  |
|  | Formă de undă | Min. Sinusoidal, distortion THD <2 % |  |
|  | Baterie | Hot-swap baterie internă și module de baterie extinsă |  |
|  | Timp de lucru de la baterie | Min. 8 minute la încărcare de 50% |  |
|  | Prize iesire: | Minim 10 |  |
|  | Interfețe (dual monitoring) | Minim 1x RS232, 1x USB Type B, 1x 10/100 Mbps Ethernet port (RJ-45) |  |
|  | Management | Conectivitate versatilă prin HTTP, SNMP, SMTP, Telnet, SSL și SSH Configurarea mesajelor automate de e-mail ca răspuns la alarmele UPS și transmiterea rapoartelor periodice Acțiuni personalizabile, inclusiv oprirea automată în cazul în care există o eroare extinsă de alimentare cu software standard UPS Power Protector Controlul comutării on / off a UPS-ului cu un browser web Logarea datelor și evenimentelor în memoria nevolatilă Ethernet 10/100 Mb (conector RJ-45) cu auto-negociere |  |
|  | Garanție | Garanția de la producător min. 2 ani. Produsul oferit trebuie să dispună de centru de service autorizat de la producător pentru modelul propus pe teritoriu Republicii Moldova. |  |
| Server Cabinet –1 buc |
| Server Cabinet | Rack/Dulap | Rack/Dulap Standard |  |
|  | Material | Ușă din metal perforata |  |
|  | Capacitatea maximă de greutate | Min. 384 kg |  |
|  | Adâncime | Min. 39" |  |
|  | Rack Înălțime | Min. 25U max. 32U |  |
|  | Rack Lățime | Min. 23" |  |
|  | Optiuni incluse | - Chei - Placă de stabilizare frontală - Diverse echipamente de montare - Documente de planificare, instalare și siguranță |  |
| Switch de rețea– 1 buc |
| Switch de rețea | Tip | Managed Swich |  |
|  | Marime | 1U; |  |
|  | Optiuni incluse | 24 sau 48 10/100 porturi / 1000BASE-T, Minim 2 porturi SFP + sau QSFP + să fie disponibile pentru conectarea switch-uri în indunanta. tehnologia unică Virtual Chassis pentru interconectarea de până la 10 switch-uri care pot fi administrate ca un singur dispozitiv. |  |
|  | Cabluri incluse | 8x 1.5m SFP+ Cabluri optice pentru uplink 24x 3m CAT6 Ethernet cable |  |

NUMELE FURNIZORULUI________________________

Semnătură autorizată___________________________

Data: